## Slide 1
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Moderador: Sergi Soler Rocasalbas
àurea acústica

## Slide 2
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Introducció:
Presentació dels ponents
Estructuració i temps
    Introducció……………………….…... 15 min
    Aportacions dels ponents………..… 4 x 5-7 min
    Debat / Taula rodona amb la sala ... 10-15 min
Objectius i abast del repte

## Slide 3
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell conceptual:
Permet mesurar amb camps sonor no difosos.
Permet mètodes d’escombrat manual amb l’objectiu de accelerar el procés de mesura.
Inclou directius per casos especials (abans ISO140-14).

## Slide 4
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant al mesurament -
Desapareix la Dn, queda D, DnT i R’.
Ja no permet mesurar en octaves, només 1/3 d’Oct.
Instrumentació Classe 1, comprovació inicial i final <0’5dB, calibratge del calibrador cada any i verificació del sonòmetre cada 2 anys + Verificació de la resposta a incidència aleatòria del micròfon.
Dos procediments de mesura:
      Procediment per defecte
      Procediment de baixa freqüència (quant 10m3 < V <25m3 i per f < 100Hz )

## Slide 5
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant al mesurament -
Fa mesurar les DnT/R’ de cada posició de font i després fer la mitjana energètica dels DnT/R’.
L’espectre generat pot presentar diferències de fins a 8dB entre bandes adjacents (>100Hz) i contempla l’ús d’eq. gràfic.
Mètodes de mesura acceptats:
      Posicions de micròfon fixes
      Micròfon de moviment continu mecanitzat
      Micròfon d’escombrat manual

## Slide 6
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant al mesurament -
No permet posicions de micròfon en un mateix pla respecte els límits del recinte + no reticulars.
Compte amb els sorolls del tècnic en escombrats manuals...!
Procediment de baixa freqüència:
      Punts de mesura a cantonades (0’3 < d < 0’4m)
      Mitjana energètica ponderada amb els resultats del procediment per defecte.
      TR de la Octava de 63Hz (B·T < 5)

## Slide 7
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant als resultats -
Dependència clara del volum de cada recinte
Modes propis
140-4 > 16283-1
Petit a Gran > Gran a Petit
1er escenari de proves:

## Slide 8
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant als resultats -
Afectació dels modes propis en el procediment de Baixa Freq.
Només recinte receptor de <25m3:
Només recinte emissor de <25m3:
Recinte emissor i receptor de <25m3:
En llicències d’activitats el primer cas és el més comú.
En edificació es pot donar tot.

## Slide 9
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant als resultats -
Afectació dels modes propis en el procediment de Baixa Freq.
2on escenari de proves:
No només hi ha afectació dels modes a < 100Hz ...
16 m3

## Slide 10
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant als resultats -
Afectació dels modes propis en el procediment de Baixa Freq.
- Repetició de la mesura de la sala gran a la petita 5 cops amb cada ISO -

## Slide 11
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant als resultats -
Afectació dels modes propis en el procediment de Baixa Freq.
- Mitjanes de les mesures de la sala gran a la petita per cada ISO -

## Slide 12
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant als resultats -
Afectació dels modes propis sobre els índexs globals
- Repetició de la mesura de la sala gran a la petita 5 cops amb cada ISO -

## Slide 13
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Principals canvis a nivell pràctic: - En quant als resultats -
Afectació dels modes propis sobre els índexs globals
La repetibilitat (r) no ha millorat en la ISO 16283-1 respecte la ISO 140-4.
Els índexs globals resultats tendeixen a ser de 1 a 4 dB més baixos, sobretot els que estenen a baixa freqüència (<100Hz) i enfront a soroll de tràfic (Ctr).

## Slide 14
REPTE 09. De la UNE-EN ISO 140-4 a la UNE_EN ISO 16283-1
Altres qüestions remarcables:
A nivell jurídic com interpretem la substitució de la ISO 140-4 si hi ha ordenances i lleis que es refereixen a ella sense dir “o norma que la substitueixi” ... ?
Entenem que tot passa a ISO 16283-1 ?
Cal revisar les exigències en termes d’aïllament pel fet que els resultats tendiran a donar valors més baixos amb la ISO 16283-1?
Com pressupostar una mesura ISO 16283-1 si no sabem si haurem d'estendre a baixa freqüència o no ?