## Slide 1
REPTE 7:
Zones tranquil·les – un repte i una necessitat
Eduard Puig Solé, epuigs@gencat.cat
Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica
Direcció General de Qualitat Ambiental

## Slide 2
Un repte o una necessitat?

## Slide 3
Un repte o una necessitat?
NECESSITAT
REPTE

## Slide 4
Quines zones cal protegir ?
  Àrees a camp o mar obert d’interès natural que pels seus valors naturals requereixen de protecció per conservar les seves qualitats acústiques
  Zones urbanes on es vol mantenir la qualitat acústica
Espais amb un valor d’interès natural, social o cultural pel que fa a la seva qualitat acústica es vol preservar
https://slate.adobe.com/cp/GIGXZ/

## Slide 5
Figures de protecció - Catalunya
Les zones ZEPQA són Zones d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica
Tenen per objectiu:
Identificar zones que mantenen unes condicions de soroll natural o de baixos nivells de soroll ambiental.
Delimitar i preservar aquestes zones amb una figura jurídica de protecció.
Establir les condicions que han de complir les instal·lacions de l’entorn per a preservar o millorar les condicions de la zona.
Elaborar un pla d’actuacions que en permeti la conservació.
Senyalitzar i difondre l’existència d’aquestes zones.
Esdevenir elements de sensibilització i educació ambiental.
Promoure que la població en gaudeixi.

## Slide 6
Requisits
Tècnics
Les àrees no estan compreses en les zones de soroll d’infraestructures existents o projectades.
En les zones a declarar no se sobrepassa entre les 8 h i les 21 h un valor límit d’immissió LAr de 50 dB(A), i entre les 21 h i les 8 h un valor límit d’immissió LAr de 40 dB(A).
En aquestes zones el valor límit d’immissió es considera el valor del soroll de fons o ambiental més 6 dB(A).

## Slide 7
Requisits - 2
Administratius
Correspon fer la Declaració al Departament de Territori i Sostenibilitat per a les àrees incloses en sòl no urbanitzable.
I als ajuntaments, en les àrees incloses en sòl urbà i urbanitzable.
Procediment
Inici de l’expedient de declaració.
Informació pública per un termini d’un mes.
El departament competent en planificació territorial i infraestructures, i el d’agricultura han de realitzar informe preceptiu.
Declaració l’àrea com a zona d’especial protecció de la qualitat acústica.

## Slide 8
Exemple – El Papiol
Àrea no urbanitzable, i que agafa en part el cementiri Roques Blanques i el Parc de Collserola dins del terme del Papiol.
Zona sotmesa a una forta pressió de l’activitat humana, amb l’AP7 i varies extractives al seu voltant.
Metodologia:
Modelització 3D.
Caracterització de fonts.
Ús de models de càlcul i software (CADNA-A).
Mapa Ldia

## Slide 9
Exemple – El Papiol
Els càlculs es complementen amb mesuraments de llarga durada.
Una vegada delimitada la zona de compliment, es procedeix a redactar un pla específic i inici d’aprovació (tràmits administratius).
Límits zona ZEPQA

## Slide 10
Exemple – El Papiol
El pla específic de la ZEPQA del Papiol pretén dotar a l’Ajuntament de les eines més adients per mantenir i millorar la qualitat acústica de la zona. S’estructura en 4 àmbits:

## Slide 11
Exemple – El Monstant (en elaboració)
Parc del Montsant , amb una superfície de més de 9.000 ha, es troba inclòs dins dels municipis de La Morera de Montsant, Ulldemolins, Margalef, Cabacés, Cornudella de Montsant, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, La Bisbal de Falset, i encerclat per una xarxa de carreteres locals amb una baixa densitat de trànsit.
Metodologia:
Mesuraments de llarga durada, amb diferents períodes de l’any, situats en els nuclis de població.
Mesuraments puntuals a l’interior del parc.

## Slide 12
Exemple – El Monstant (en elaboració)
Punts de llarga durada:
Equips mesurant en continu, amb dades comunicades a temps real al núvol.
Punts de curta durada:
Punts situats en llocs d'interès ermites i zones d’esbarjo

## Slide 13
Exemple – El Monstant (en elaboració)

## Slide 14
Europa
  Segons la directiva 2002/49/CE una àrea tranquil·la, és aquella, delimitada per l’autoritat competent que no estigui exposada a un valor de Lden o d’algun altre indicador de soroll superior a un cert valor especificat per l’Estat Membre, respecte a qualsevol font de soroll.
http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-quiet-areas
  Cal tenir-les presents en els plans d’acció.
  No hi ha uniformitat respecte els paràmetres oc criteris tècnics.
  Alguns projectes europeus, han desenvolupat mètodes i criteris.
http://www.quadmap.eu/
http://www.silence-ip.org/site/index.html

## Slide 15
De cara al futur
Treballar conjuntament, amb altres vectors, per oferir zones on es garanteixi a més d’una bona qualitat acústica:
          Contaminació lumínica
          Possibles figures de protecció:
          Punt de referència: Espais d’especial valor astronòmic o natural.
          Cel nocturn de qualitat:
Serralada del Montsec
(inclou 16 municipis de l’entorn, 2175 km2)
El valor de brillantor del fons de cel ≥ 20 mag.arcsec-2
Accessible a la ciutadania en general
Montsant
Saldes
Cap de Creus

## Slide 16
REPTE 7:
Zones tranquil·les – un repte i una necessitat
Eduard Puig Solé, epuigs@gencat.cat
Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica
Direcció General de Qualitat Ambiental