## Slide 1
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Daniel López. Arquitecte
Departament Serveis Tècnics
PMHB
Ajuntament de Barcelona
Sabadell. Abril 2016

## Slide 2
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
La justificació en projecte del CTE DB HR Protecció envers el soroll garanteix un adequat confort acústic dels nous edificis?
- Confort acústic
- Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
- Estat actual de la qüestió
- Intencions de futur

## Slide 3
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Confort acústic
Si bé la percepció sonora és subjectiva, l’exigència envers l’arquitectura és la d’aconseguir que els sorolls ens arribin amb el nivell d’intensitat global tan baix com sigui possible.
On estàvem?
On som?
On anem?

## Slide 4
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
- Entendre la dificultat i abordar la qüestió amb temps, col·laborant amb el Departament de Control i Reducció de la Contaminació Acústica de l’Ajuntament de BCN (des de 2006)
Necessitat d’assaigs in situ
Resultats
Nous reptes
Assumir noves formes de construir i controls d’execució

## Slide 5
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Resultats.
1.- Sas
2.- Fernando Pessoa
3.- Leiva
4.- Valls
5.- Bon Pastor E1
6.- Bon Pastor D2
7.- Fluvià
8.- Roc Boronat
9.- La Clota
10.- Via Favència
11.- Cibeles
12.- Navas de Tolosa
13.- Can Cortada
14.- Rodalies
15.- Bon Pastor E2
16.- Bon Pastor F1
17.- Bon Pastor F2
18.- Josep Pla
19.- Nou de la Rambla
20.- Can Peguera
Nombre assajos
Aïllament aeri: 151
Aïllament impacte: 48
Façana: 31
Immissió: 139

## Slide 6
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Resultats.
  · Prestacions de les solucions pre-HR. Assajos in situ 2006-07.
· Sas
· Fernando Pessoa
· Leiva
· Valls
Necessitat de conèixer
quin és el punt de sortida
Valors d’aïllament:
Aeri el. Vertical: Dn,T,W: de 32 a 52 dB
Aeri el. Horitzontal: Dn,T,W: de 41 a 53 dB
Façana: Dls,2m,nT,w: de 23 a 38 dB

## Slide 7
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Resultats.
  · Prestacions de les solucions pre-HR amb millores acústiques. Assajos in situ 2010-12.
· Bon Pastor E1
· Bon Pastor D2
· Fluvià
· Roc Boronat
· La Clota
· Via Favència
Necessitat de començar a aprendre
Valors d’aïllament:
Aeri el. Vertical: DnT,A: de 48 a 60 dB (A)
Aeri el. Horitzontal: DnT,A: de 53 a 65 dB (A)
Impacte: L’nT,A: de 63 a 48 dB
Façana: D2m,nT,Atr: de 28 a 39 dB (A)

## Slide 8
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Resultats.
  · Prestacions de les solucions HR en període voluntari. Assajos in situ 2012-13.
· Cibeles
· Navas de Tolosa
· Can Cortada
Ampliació sistemes
Valors d’aïllament:
Aeri el. Vertical: DnT,A: de 49 a 69 dB (A)
Aeri el. Horitzontal: DnT,A: de 59 a 68 dB (A)
Impacte: L’nT,A: de 50 a 43 dB
Façana: D2m,nT,Atr: de 27 a 43 dB (A)

## Slide 9
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Resultats.
  · Prestacions de les solucions HR en període obligatori. Assajos in situ 2014-16.
· Rodalies
· Bon Pastor E2
· Bon Pastor F1
· Bon Pastor F2
· Josep Pla
Normalització
Valors d’aïllament:
Aeri el. Vertical: DnT,A: de 47 a 67 dB (A)
Aeri el. Horitzontal: DnT,A: de 51 a 66 dB (A)
Impacte: L’nT,A: de 67 a 43 dB
Façana: D2m,nT,Atr: de 27 a 34 dB (A)

## Slide 10
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
DnTA = 50 - 51 dB (A)
R = 60 dB(A)
CTE DB-HR ≥ 50 dB (A)

## Slide 11
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
DnTA = 52 dB (A)
R = 60-63 dB(A)
CTE DB-HR ≥ 50 dB (A)

## Slide 12
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
DnTA = 52 - 53 dB (A)
R = 59 dB(A)
CTE DB-HR ≥ 50 dB (A)

## Slide 13
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Nous reptes.
  · Immissió: es comença a sentir el que abans no sentíem. OMA 2011.
Porta aparcament. Fluvià.
Ventilació HS-3. Roc Boronat.

## Slide 14
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Nous reptes.
  · Rehabilitació: es possible aconseguir el confort acústic?
· Nou de la Rambla (1985-89)
Valors d’aïllament:
Aeri el. Vertical: DnT,A: 46 dB (A)
Aeri el. Horitzontal: DnT,A: 51 dB (A)
Impacte: L’nT,A: 77 dB
Façana: D2m,nT,Atr: 32 dB (A)

## Slide 15
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Nous reptes.
  · Rehabilitació: es possible aconseguir el confort acústic?
· Cornudella (1929)
Valors d’aïllament:
Aeri el. Vertical: DnT,A: 41 dB (A)
Impacte: L’nT,w: 60 dB
Façana: D2m,nT,Atr: 23 dB (A)
Façana rehabilitada D2m,nT,Atr: 39 dB (A)

## Slide 16
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
Assumir noves formes de construir i controls d’execució.
  · Implantació justificació Opció General.
  · Sistematització assajos in situ. Estudi de Plans de Mostreig.
  · Corresponsabilitat en l’execució de DF, DEO i Constructora, incorporant proves acústiques com a millores puntuables en els plecs.

## Slide 17
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Actitud del PMHB respecte el CTE DB HR
- Formació interna (2012)
Intercanvi coneixement
  · INCASOL (2012)
  · Tecniacústica 2013
  · Tecniacústica 2014
  · Acusti.CAT 2016

## Slide 18
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Estat actual de la qüestió
Aïllament
  · Aeri e impacte: Assolit
  · Façana: Encara queda camí, especialment pel que fa a la participació de l’arquitectura en la protecció de l’agressivitat acústica del medi urbà
Immissió. Primeres conseqüències constructives
L’usuari cada dia està més sensibilitzat e informat

## Slide 19
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Intencions de futur
Establiment d’un protocol integral per garantir la qualitat en tot el procés edificatori “OCT acústica”:
  · Memòria acústica de projecte
  · Controls específics d’execució
  · Definició Plans de Mostreig
  · Realització assajos in situ
Memòria acústica. Ali Bei.
Proposta Pla Mostreig. AUDIOTEC.

## Slide 20
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Intencions de futur
CERTIFICACIÓ ACÚSTICA:
  · Valor afegit (cas de la certificació energètica)
www.viacelere.com
www.triodos.es

## Slide 21
Certificació acústica promoció Cibeles
DILEMA 04. NOVA EDIFICACIÓ.
GARANTIA DE CONFORT ACÚSTIC?
Intencions de futur
CERTIFICACIÓ ACÚSTICA:
  · Garantia de qualitat e informació a l’usuari
CONFORT

## Slide 22
MOLTES GRÀCIES
www.pmhb.org